# JCG教你简单设置家用无线路由器

# 现在有很多人会上网，会打游戏，却不会设置路由器，尤其是家用无限路由器，JCG教你简单几步设置家用无线路由器。

# 以N815R为例，家用无线路由器该怎么设置？

# 大家都知道无线路由器只有通电才能工作，接着用网线连接无线路由器和电脑。关掉无线网络，开启本地连接。查看无线路由器的IP地址，然后在网页上输入IP地址，默认IP地址为192.168.1.1

然后我们按回车键进入无线路由器的设置页面点快速设置面板。

输入默认管理用户名和密码，用户名admin,  密码admin  点确定

点下一步。

如果是联通的用户，选择PPPOE需要输入账号和密码，点击下一步

一般情况下，这些设置都是默认的，频射开关选择开启，频射工作模式选择混合，SSID是无线网络的用户名，可根据自己的意愿更改，注意要设置成中文。隐藏选择停用，频道可以自由选择，一般情况下默认频道是6。

设置完成后点下一步，点应用，初步设置就算完成了

系统会重启

回到主页，点高级设置选择无线设置----安全设置---更改认证密钥（无线路由器的连接密码）点确定，重启无线路由器，然后拔掉网线，网线-----猫-----无线路由器WAN口，就可以了。电脑通过无线网卡或者内置网卡搜索信号就可以上网了。简单几步，家用无线路由器JCG就教你设置完成了。